ISSN: 1410-7783

Volume 16 Nomor 2, Oktober 2016, 1-11

Studi Kelayakan Finansial dan Analisa Kebutuhan Ruang Parkir Proyek Pembangunan Hotel

Tangram Pekanbaru

Financial Feasibility Study and Analysis of Parking Space Needs Development Project Tangram Hotel Pekanbaru

Hendra Taufik & Shesilya Febita

# Program Studi Teknik Sipil Universitas Riau

Kampus Bina Widya J. HR Soebrantas KM 12,5 Pekanbaru, Kode Pos 28293

Abstrak

Pembangunan hotel di Pekanbaru sangat pesat sekali dengan menjamurnya bangunan hotel baru yang cukup banyak. Pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan sehingga mendorong investor baik multi nasional maupun mancanegara yang menjadikan kota Pekanbaru sebagai tempat untuk berbisnis, sehingga membuat tingkat hunian hotel bertambah oleh pebisnis dari luar kota. Investasi di bidang perhotelan merupakan sesuatu hal sangat beresiko untuk diambil karena memerlukan modal yang sangat besar, untuk itu sangat penting kiranya menganalisis kelayakan pembangunan secara teknis dan finansial. Aspek teknis yang dilakukan yakni dengan menganalisa mengenai kebutuhan ruang parkir, sedangkan aspek finansial dengan menganalisis perhitungan Net present value, benefit cost ratio, internal rate of return, break even point dan juga analisa sensitivitas. Hasil yang didapatkan yakni perencanaan kebutuhan parkir 188 SRP lebih besar dari ketentuan Dirjen Perhubungan Darat 182 SRP. Investasi total hotel Rp. 417.683.772.577,85 dengan NPV sebesar Rp. 88.103.274.142,88, BCR sebesar 1,11, IRR sebesar 19,82% lebih besar dari arus pengembalian 13,50% dan BEP selama 10 tahun 7 bulan lebih kecil dari umur bangunan. Secara keseluruhan proyek investasi Pembangunan Hotel Tangram layak untuk dibangun dengan catatan minimum tingkat hunian hotel 46,90%.

Kata   kunci : Analisis Teknis, Analisis Finansial, Analisis Sensitivitas, Hotel Tangram, Tingkat Hunian Hotel.

Abstract

Rapid development of hotel constructions in Pekanbaru due to economic growth make national and international investors eager to transform Pekanbaru City into business place. Investation in lodging sector is very risky because the funds needed as initial investment is enormous. Therefore, appropriate technical and financial feasibility studies are necessary. The technical feasibility study includes the analysis of spaced required for parking slots, whereas the financial feasibility study includes the analysis of net present value, benefit cost ratio, internal rate of return, payback period, and sensitivity analysis. The analysis result shows that the available parking slot is 188 SRP, which is smaller than the standard required parking slot stated by Dirjen Perhubungan Darat (279 SRP). This indicates that the available parking slots full fill about 67% of the standard parking requirement. Hotel investation Rp 265.276.637.520,55 with NPV Rp 55.955.191.071,46, BCR is 1,11, IRR 19,82% is bigger than return flow of 13,50% and PBP for 10 years and 7 months (project plan life is 50 years). In summary, the investation project of Tangram Hotel construction is financially feasible if  the minimum hotel occupancy of 46,90%. However, the investation project is not feasible for the technical aspect.

Keywords : Technical Analysis, Financial Analysis, Sensitivity Analysis, Tangram Hotel, Occupancy Hotel.

PENDAHULUAN

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ini sangat pesat dan jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.Tren bisnis di Pekanbaru mengalami Peningkatan yang signifikan. Hal ini yang membuat tingkat hunian hotel bertambah oleh pebisnis luar kota. Selain itu, faktor pendorong tingkat hunian hotel di Pekanbaru, yaitu program pemerintah yang mengadakan rapat di Hotel. Tingkat hunian hotel rata-rata 60-80%. Hal ini yang membuat para investor ingin menanamkan modalnya dibidang properti.

Investasi merupakan hal beresiko yang diambil karena membutuhkan modal yang besar pada saat awal penanaman modal. Sehingga diperlukan studi kelayakan untuk mengetahui layak atau tidaknya investasi tersebut dan untuk menghindari penanaman modal investor yang tidak memberikan keuntungan.

Hotel Tangram merupakan hotel bintang tiga dengan luas tanah 2808 m2 dan dengan jumlah lantai 15 lantai. Investasi pada pembangunan Tangram Hotel membutuhkan modal yang besar sehingga perlu dianalisis pembiayaan dan pendanaannya.

Analisis kelayakan finansial yang digunakan untuk studi kelayakan Tangram Hotel dengan menggunakan metode dengan memperhitungkan nilai waktu, yaitu Net Present Value, Benefit Cost Ratio, Internal Rate of Return, dan Break Even Point. Serta dilakukan juga analisis sensitivitas yang berguna untuk mengukur seberapa sensitif parameter tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu

- Melakukan analisa kelayakan teknis untuk memenuhi persyaratan yang ditinjau dari segi kebutuhan parkir.

- Melakukan analisa kelayakan finansial pada proyek pembangunan Hotel Tangram Pekanbaru dengan menggunakan parameter-parameter  ekonomi teknik.

- Mengetahui tarif minimum kamar hotel berdasarkan luas kamar Hotel Tangram Pekanbaru.

Mengetahui tingkat hunian hotel dimana Hotel Tangram bisa menguntungkan.

Adapun tinjauan pustaka ini dapat dilihat di bawah ini:

Studi Kelayakan Finansial

Studi kelayakan merupakan pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi. Menurut sutojo (2003), pada tahap studi kelayakan, proyek dievaluasi mencangkup aspek-aspek sebagai berikut:

- Pasar dan pemasaran

- Teknis dan teknologis

- Manajemen operasi proyek

- Ekonomi dan keuangan

Tujuan studi kelayakan ini yaitu untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi/penanaman modal dan menghindari terjadinya kerugian dari proyek.

Investasi

Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal jangka panjang, dimana selain investasi tersebut perlu

pula disadari dari awal bahwa investasi akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara periodik perlu disiapkan (Giatman, 2005: 68).

Secara umum terdapat 2 jenis investasi, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil merupakan investasi yang berwujud maksudnya investasi dalam bentuk benda-benda seperti tanah, rumah dan lain-lain sedangkan untuk investasi finansial merupakan investasi tidak berwujud tetapi memiliki nilai, seperti obligasi, saham, deposito dan sebagainya.

Fasilitas Parkir

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Untuk merencanakan fasilitas parkir haruslah diketahui kebutuhan ruang parkir.

Di Indonesia terdapat standar kebutuhan ruang parkir berdasarkan peruntukannya. Pada Hotel Tangram  kebutuhan ruang parkir berdasarkan peruntukannya menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yaitu untuk hotel bintang 3 adalah 1/5 dari jumlah kamar tidur. Pada  Hotel Tangram berdampingan langsung dengan Plaza Sadira sehingga kebutuhan parkir plaza juga diperhitungkan untuk Plaza Sadira kebutuhan parkirnya sebesar 1/75 dari luasan plaza.

Rencana Anggaran Biaya

Menurut Bachtiar Ibrahim (2008), Rencana anggaran biaya adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut.

Biaya (anggaran) adalah jumlah dari masing-masing hasil perkalian volume dengan harga satuan pekerjaan yang bersangkutan (Ibrahim, 2008). Harga satuan pekerjaan adalah harga yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan/konstruksi. Secara umum persamaan RAB berdasarkan rumus (1) sebagai berikut:

.(1)

Biaya Modal

Biaya modal (capital cost), yaitu jumlah semua pengeluaran yang dibutuhkan mulai dari pra studi sampai proyek selesai dibangun. Biaya modal dalam suatu proyek terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya pengadaan lahan dan biaya konstruksi bangunan atau biaya fisik bangunan. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya teknik, biaya perizinan, dan biaya tidak terduga.

Biaya Tahunan

Waktu suatu proyek selesai dibangun merupakan waktu awal dari umur proyek sesuai dengan rekayasa teknik yang telah dibuat pada waktu desain. Pada saat ini pemanfaatan proyek mulai dilaksanakan. Selama pemanfaatan, proyek ini masih diperlukan biaya selama umur proyek selesai. Biaya ini masih harus dipikul oleh pihak

investor. Ada beberapa komponen dari biaya tahunan (annual cost) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, pengembalian pinjaman, Depresiasi, Pajak perseroan.

- Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Menurut Hartono Poerbo (1998) biaya operasional dan pemeliharaan untuk hotel diklasifikasikan berdasarkan bintang. Pada pembangunan Hotel Tangram Pekanbaru yang merupakan hotel bintang 3 maka nilai operasional dan pemeliharaan sebesar 30% dari pendapatan total per tahun.

- Biaya Pengembalian Pinjaman

Biaya pengembalian investasi dilakukan selama 15 tahun dengan bunga 13,5% dan menggunakan metode flat.

- Biaya Depresiasi

Biaya depresiasi yang digunakan pada proyek pembangunan Hotel Tangram Pekanbaru yaitu menggunakan metode garis lurus (Straight of Line Depreciation) (Kodoatie, 1995). Adapun persamaan depresasi dapat dilihar pada rumus (2) di bawah ini:

.................................... (2)

dengan:

SLD =  Jumlah depresiasi per       tahun

I	 = Investasi (nilai aset awal)

S	 = Nilai sisa aset akhir  selama umur produktif

N	   =   Lamanya aset akan di

depresiasi

- Biaya Pajak Perseroan

Menurut Hartono Poerbo (1998), Pajak Perseroan merupakan 35% dari laba kena pajak yaitu, biaya opersional dan pemeliharaan, bunga modal pinjaman dan, depresiasi.

Pendapatan

Pendapatan adalah Pemasukan yang didapat dari hasil penggunaan suatu jasa/pelayanan. Dalam proyek hotel, pendapatan proyek masih ditambah sekitar 150% dari sewa kamar ialah pendapatan dari makanan, minuman dan lain-lain (Poerbo, 1998). Rumus pendapatan hotel dapat dilihat pada persamaan (3) di bawah ini:

Pendapatan = 2.5 a b 365 c .. (3)

dengan:

2.5	= koefisien pendapatan

a	= tingkat hunian (%)

b	=  jumlah kamar

c 	= Tarif  kamar (Rp)

Nilai Sewa Minimum

Menurut Hartono Poerbo (1998), Nilai sewa minimum didapat dari persamaan pendapatan sama dengan pengeluaran.

Bila sewa minimum lebih rendah dari harga pasaran nilai sewa pada sesuatu waktu, maka berarti proyek fisibel dalam arti mudah dipasarkan dan menarik bagi investor.

Nilai Sisa

Nilai sisa investasi diambil berdasarkan Hartono Poerbo, 1998 yang menyatakan bahwa nilai sisa sebesar 10% dari harga bangunan dan harga perlengkapan.

Net Present Value

Net Present Value (NPV) adalah metode menghitung nilai bersih (netto) pada waktu sekarang (present).

Adapun perumusan untuk mendapatkan nilai sekarang bersih (NPV) dapat dilihat pada rumus (4) di bawah ini: (Soeharto, 1999) :

….........(4)

Benefit Cost Ratio

Metode benefit cost ratio (BCR) adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka menvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya.

Adapun perumusan yang digunakan dapat dilihat  pada rumus (5) sebagai berikut (Soeharto, 1999):

......................(5)

Internal Rate of Return

Arus pengembalian internal (internal rate of return) adalah arus pengembalian yang menghasilkan NPV aliran kas masuk sama dengan NPV aliran kas keluar (Soeharto,1999)

Adapun perumusannya dapat dilihat pada rumus (6) di bawah ini:

................(6)

Break Even Point

Break even point adalah dimana selisih antara biaya total dengan pendapatan total sama dengan nol artinya pendapatan sama besarnya dengan biaya total. Adapun rumus break even point dapat dilihat pada rumus (7) di bawah ini:

.......................(7)

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui dampak-dampak parameter investasi yang bisa berubah oleh faktor situasi dan kondisi selama umur investasi. Parameter-parameter investasi analisis sensitivitas, yaitu :

- benefit (keuntungan)

- investation (investasi)

- cost (biaya)

- interest (bunga)

Analisa sensitivitas ini terjadi pada kondisi titik pulang pokok atau break even point dimana NPV sama dengan nol.

- METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini terdiri dari:

Pengumpulan Data

Data merupakan bahan baku bagi penelitian yang harus diolah lebih lanjut agar berhasil mempunyai manfaat untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang dihimpun terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari form wawancara, yaitu untuk memperoleh informasi yang tepat dengan melakukan proses wawancara kepada pihak yang terkait, yaitu Project Manager dengan penelitian, dan Dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil foto/gambar pada lokasi proyek. adapun pada penelitian ini data sekunder yang diperlukan adalah peraturan-peraturan tentang pembangunan hotel, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembangunan hotel yang mencangkup data-data tentang komponen manfaat dan biaya dari hotel, data suku bunga komersil, sistem biaya dan shop drawing proyek rencana pembangunan Hotel Tangram Pekanbaru.

Analisis Data

Pada penelitian ini untuk analisis finansial dilakukan dengan cara menentukan biaya langsung dan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan data/informasi yang didapat dari pembangunan Hotel Tangram Pekanbaru. selanjutnya menganalisis kelayakan finansial cara biaya-biaya tersebut dianalisis secara sistematis dengan formulasi dalam ekonomi teknik. Analisis teknis perhitungan kebutuhan parkir berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir mengenai perhitungan luasan efektif lahan parkir. Menghitung jumlah ketersediaan lahan parkir dan menganalisis efektif tidaknya lahan parkir tersebut.

Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut:

Data Umum Proyek

Proyek pembangunan Hotel Tangram imi dibangun di atas lahan seluas 2.808 m2 dengan luas bangunan 27.000 m2 yang terletak di jalan Riau nomor 147 Pekanbaru. Tangram Hotel memiliki 225 kamar dengan jumlah lantai 15 dan merupakan hotel bintang 3.

Analisis Teknis

Dalam analisis teknis ini membahas aspek teknis dari segi kebutuhan ruang parkir. Hotel Tangram Pekanbaru menyediakan lahan parkir sebanyak 188 satuan ruang parkir. Standar kebutuhan ruang parkir untuk Hotel Tangram Pekanbaru yang merupakan hotel bintang 3 menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yaitu setiap 5 unit kamar diharuskan menyediakan 1 unit tempat parkir. Berdasarkan syarat tersebut maka Hotel Tangram harus menyediakan 45 unit tempat parkir. Dikarenakan Tangram berdampingan langsung dengan Plaza Sadira maka kebutuhan ruang Parkir plaza diperhitungkan. Berdasarkan standar kebutuhan ruang parkir untuk pusat perdagangan, yaitu untuk 75 m2 menyediakan 1 unit tempat parkir sehingga jumlah unit tempat parkir yang disediakan 137 unit parkir. Maka jumlah unit parkir yang harus tersedia 182 unit sedangkan yang tersedia 188 maka analisis teknis memenuhi syarat.

Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya ini hanya menghitung struktur bawah saja karena keterbatasan data. Rencana anggaran biaya untuk struktur bawah sebesar Rp. 28.032.303.802,67 yang terdiri dari biaya pekerjaan persiapan, biaya pekerjaan tanah, biaya pekerjaan pondasi, dan biaya pekerjaan struktur bawah.

Analisis Finansial

Analisis Finansial merupakan aspek terpenting yang digunakan untuk menilai suatu investasi yang bersifat komersial. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Tangram  ini ada beberapa biaya yang dikeluarkan antara lain : biaya investasi yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan proyek, biaya operasional yang dikeluarkan saat bangunan tersebut dioperasikan. Sedangkan pendapatan tersebut diperoleh dari sewa kamar dan fasilitas yang tersedia.

- Biaya Modal

Dalam proyek pembangunan Hotel Tangram Pekanbaru diperlukan biaya investasi sebesar Rp. 389.412.430.149,00 yang terdiri dari biaya persiapan, biaya konstruksi, biaya tanah, dan biaya tidak langsung.

- Pendapatan

Pendapatan Hotel Tangram Pekanbaru diperoleh dari sewa kamar dan fasilitas kamar (di luar sewa kamar). Pendapatan Hotel Tangram diasumsikan bahwa tingkat hunian hotel sebesar 100%. Perhitungan pendapatan hotel per tahun dengan mengubah pendapatan menjadi pendapatan tiap m2. Sehingga nilai sewa minimum hotel per m2 yang diperoleh dari nilai pendapatan sama dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 22.673,38. Maka pendapatan hotel per tahun sebesar Rp. 141.385.552.993,76

- Biaya Tahunan

Biaya tahunan adalah biaya yang setiap tahunnya dikeluarkan setelah proyek tersebut selesai dibangun, atau pada saat bangunan tersebut mulai dioperasikan. Biaya tahunan yang dikeluarkan oleh Tangram Hotel adalah biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pajak, biaya pinjaman investasi, biaya depresiasi.

- Biaya Operasional pemeliharaan

Biaya operasional dan pemeliharaan diperoleh dari nilai 30% dari nilai pendapatan. Sehingga biaya operasional dan pendapatan dikeluarkan sebesar Rp. 42.415.665.898,13.

- Biaya Pinjaman Investasi

Analisis pembiayaan pembangunan Hotel Tangram Pekanbaru menggunakan alternatif sumber pendanaan dengan kombinasi pembiayaan yang berasal dari 30% modal sendiri dan 70% pinjaman dari bank. Sehingga didapat pinjaman sebesar Rp. 292.378.640.804,50. Pengembalian pinjaman investasi dilakukan selama 15 tahun dengan bunga kredit 13,50% maka pengembalian investasi sebesar Rp. /tahun.

- Biaya Depresiasi

Metode depresiasi pada proyek pembangunan Hotel Tangram Pekanbaru menggunakan metode garis lurus. Total biaya depresiasi setiap tahunnya selama umur bangunan selama 50 tahun yakni sebesar Rp. 100.498.978,62/tahun.

- Biaya Pajak

Pajak perseroan pada Hotel Tangram Pekanbaru  pada tahun 1 s/d 15 sebesar Rp. 25.180.427.431,05/tahun dikarenakan ada biaya bunga pinjaman. Pajak perseroan pada tahun ke 16 s/d 50 sebesar 34.604.285.840,96/tahun (pinjaman sudah lunas).

Analisis kelayakan Investasi

  - Net Persent Value (NPV)

Adapun perhitungan NPV berdasarkan rumus (4)

NPV	= PVB – PVC + Nilai Sisa

= Rp. 921.089.966.746,15 –

Rp. 833.027.335.114,66 +

Rp. 40.642.511,39

= Rp. 88.103.274.142,88

Berdasarkan hasil Perhitungan NPV dengan suku bunga 13.50% didapat nilai NPV sebesar Rp. 88.103.274.142,88 dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan Hotel Tangram Pekanbaru layak secara finansial.

  - Benefit Cost Ratio (BCR)

Perhitungan BCR dapat dihitung berdasarkan rumus (5).

Berdasarkan perhitungan di atas dapat terlihat nilai BCR  1,11 > 1 sehingga proyek pembangunan Tangram Hotel Pekanbaru layak untuk dibangun.

  - Internal Rate of Return (IRR)

Untuk menentukan nilai IRR dilakukan trial and error untuk mendapatkan nilai NPV (+) dan NPV (-). Maka dicoba dengan i = 19,5% dan i = 20% kemudian dilakukan interpolasi .

NPV 19,5% 	= Rp. 3.132.836.318,63

NPV 20%	 = Rp.- 1.657.192.104,28

Nilai IRR dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini

Gambar 2. Grafik Internal Rate of Return

Maka didapat nilai IRR sebesar 19,82%. Nilai IRR lebih besar dari arus pengembalian yang diinginkan sebesar 13,50% sehingga proyek layak untuk dibangun.

  - Break Even Point (BEP)

Break even point adalah tahun dimana NPV sama dengan nol. Maka perhitungan break even point dilakukan dengan cara interpolasi berdasarkan rumus (7).

NPV th ke- 10 = Rp. -4.260.594.222,93

NVP th ke- 11 =Rp. 2.512.052.085,16

Berdasarkan perhitungan di atas break even point terjadi pada tahun ke 10 bulan ke 7 sehingga Hotel Tangram layak dibangun. Di bawah ini Gambar 3. merupakan grafik terjadinya break even point.

Gambar 3. Grafik Break Even Point

  - Break even Point Occupancy

Untuk menentukan tingkat hunian minimum hotel harus diperhitungkan biaya pengeluaran pokok dan pendapatan hotel.

Pendapatan = Rp.41.385.552.993,7(6a)

Pengeluaran pokok:

Pokok pinjaman  =

Rp. 9.491.909.386,97

Biaya O & P   	  =

Rp. 42.415.665.898,13

bunga pinjaman   =

Rp. 26.925.309.742,59

Total pengeluaran =  Rp.88.832.885.027,69

Pendapatan  sama dengan pengeluaran sehingga didapat tingkat hunian minimum sebesar 46,90%.

  - Analisis Sensitivitas

Parameter yang digunakan untuk analisis sensitivitas, yaitu parameter investasi, parameter manfaat, parameter biaya dan parameter bunga. analisis sensitivitas ini terjadi pada saat titik pulang pokok atau Break even point dimana NPV sama dengan nol. Hasil perhitungan analisis sensitivitas untuk pembangunan hotel dapat dilihat pada Tabel 1. Dan Gambar 4.  di bawah ini

Tabel 1. Hasil Perhitungan Analisis Sensitivitas

| Variabel | Sensitivitas |
| --- | --- |
| Investasi | Rp. 505.787.046.720,73 meningkat menjadi 121% |
| Benefit | 832.986.692.603,27 menurun menjadi 90% |
| Cost | 503.446.836.679,69 menigkat menjadi 121% |
| Bunga | 13,5% meningkat menjadi 19,82 |

Gambar 4. Hasil Analisa Sensitivitas

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam studi kelayakan teknis dan finansial proyek pembangunan Hotel Tangram  Pekanbaru diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil analisis kelayakan teknis pemenuhan syarat untuk kebutuhan ruang parkir sebesar 182 SRP (satuan ruang parkir) lebih kecil dari ruang parkir yang tersedia yaitu 188 SRP. Sehingga memenuhi syarat berdasarkan kelayakan teknis.

- Hasil analisis parameter kelayakan investasi secara finansial dengan kombinasi modal sendiri 30% dan modal pinjaman 70% mendapatkan nilai Net Present Value sebesar Rp. 88.103.274.142,88, Benefit Cost Ratio sebesar 1,11%, Internal Rate of Return sebesar 19.82%, dan Break Even Point selama 10 tahun 7 bulan sehingga pembangunan Hotel

- Tangram Pekanbaru layak dibangun. Analisis sensitivitas yaitu analisis sensitivitas terhadap investasi mengalami peningkatan sebesar 121%, analisis sensitivitas terhadap benefit mengalami penurunan menjadi 90%, analisis sensitivitas terhadap cost mengalami kenaikan sebesar 121%, dan analisa sensitivitas terhadap bunga meningkat sebesar 19,82%.

- Tarif kamar hotel minimum untuk Hotel Tangram  Pekanbaru menurut luasan kamar, yaitu business room A sebesar Rp. 689.270,73, business room B sebesar Rp. 655.260,66, business twin room A sebesar Rp. 689.270,73, business twin room B sebesar Rp. 655.260,66, executive 1 sebesar Rp. 875.192,44, dan executive 2 sebesar Rp. 929.608,55.

- Tingkat hunian kamar Hotel Tangram  Pekanbaru berdasarkan analisa break even point terhadap okupansi kamar, nilai tingkat hunian minimum kamar hotel sebesar 46,90%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat disampaikan terhadap pembangunan Hotel Tangram  Pekanbaru adalah sebagai berikut

- Sebaiknya menghitung kelayakan finansial dari bangunan Plaza Sadira untuk penelitian selanjutnya

- Diharapkan dilakukan perhitungan manajemen resiko pada penelitian  selanjutnya

- Sebaiknya dilakukan perhitungan kelayakan teknis secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Giatman, M. 2005. Ekonomi Teknik. Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Ibrahim,Bachtiar.2012.Rencana dan Estimate Real of Cost.Jakarta:PT. Bumi Aksara

Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir

Kodoatie, Robert. 1994. Analisa Ekonomi Teknik. Yogyakarta: Andi Offset

Poerbo, Hartono.1998. Tekno Ekonomi Bangunan Bertingkat Banyak: Dasar – Dasar Studi Kelayakan Proyek Perkantoran, Perhotelan, Rumah Sakit, Apartemen. Jakarta : Djambatan.

Soeharto Imam, 1995. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional, Edisi Pertama, Jakarta: Erlangga.

Sutojo, S. 2003. Studi Kelayakan Proyek.Jakarta: PT.Sapdodadi

# Text boxes

aintis

Jurnal